## Slide 1: TLV-TWA

## Slide 2: Kegunaan Nilai Ambang Batas
NAB ini akan digunakan sebagai (pedoman) rekomendasi pada praktek higene
perusahaan dalam melakukan penatalaksanaan lingkungan kerja sebagai upaya untuk mencegah dampaknya terhadap kesehatan.

## Slide 3: Penerapan NAB
a. Sebagai kadar standar untuk perbandingan.
b. Sebagai pedoman untuk perencanaan proses produksi dan perencanaan teknologi pengendalian bahaya-bahaya di lingkungan kerja.
c. Menentukan pengendalian bahan proses produksi terhadap bahan yang lebih
beracun dengan bahan yang sangat beracun.

## Slide 4: Con’t
d. Membantu menentukan diagnosis gangguan kesehatan, timbulnya penyakitpenyakit
dan hambatan-hambatan efisiensi kerja akibat faktor kimiawi dengan bantuan pemeriksaan biologik

## Slide 5: Sumber Rujukan
1. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.13/MEN/X/2011 TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA
2. 1968 ACGIH TLVs
  American Conference of Governmental Industrial Hygienists

## Slide 6
Derived from 1968 ACGIH TLVs
  American Conference of Governmental Industrial Hygienists
  Threshold Limit Values
  Levels thought to cause no significant adverse health effects in the majority of the community

## Slide 7: 1910.1000(a) - Table Z-1
Lists common workplace chemicals
Two types of limits:
  8-hour Time Weighted Average (TWA) or
  Ceiling (C) limits
Employee exposure shall at no time exceed a ceiling (C) exposure limit

## Slide 8: 1910.1000(a) - Table Z-1
8-hour Time Weighted Averages (TWA)
  Employee exposure shall not exceed 8-hour TWA in any 8-hour work shift of a 40-hour work week
  Calculations illustrated in (d)
Units:
  Parts per million (ppm)
  Milligrams per cubic meter (mg/m3)

## Slide 9: Beberapa istilah
Threshold Limit value (TLV): Time weighted (average) concentration of an airborne substance to which workers could be safely exposed over an Eight hour working day throughout a life time.
Maximum Allowable Concentration (MAC) Peak or Maximum conc. of an airborne substance to which workers could be safely exposed.
Biological Limit values (BLV) : Concentration of the substance in body fluids such as blood & urine below which no toxic effects should occur.

## Slide 10: Kategori NAB yang spesifik :
NAB rata-rata selama jam kerja atau TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average) : kadar bahan kimia di udara tempat kerja selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang hampir semua tenaga kerja dapat terpajan berulang kali sehari-hari dalam melakukan pekerjaan tanpa terganggu kesehatannya.

## Slide 11
NAB batas pemajanan singkat atau TLV-STEL (Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit) atau PSD (Pemajanan Singkat yang Diperkenankan) : kadar bahan kimia yang diperkenankan untuk pemajanan tidak lebih dari 15 menit atau tidak lebih dari 4 kali pemajanan per hari. Interval antara dua periode pemajanan tidak boleh kurang dari 60 menit.
NAB tertinggi atau TLV-C (threshold Limit Value Ceiling) : Kadar Tertinggi Diperkenankan yang selanjutnya disingkat KTD adalah kadar bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu sekejap selama tenaga kerja melakukan
pekerjaan.

## Slide 12: 1910.1000(c) - Table Z-3
  5 mg/m3
Respirable dust
  15 mg/m3
Nuisance dust
  30mg/m3
% Sio2
Amorphous
  10mg/m3
% Sio2 + 2
Crystalline Silica
(Respirable fraction)
PEL
Substance

## Slide 13: Chemical-Specific Standards
1910.1001 Asbestos
1910.1018 Inorganic Arsenic
1910.1025 Lead
1910.1026 Chromium (VI) (revised 2006)
1910.1027 Cadmium
1910.1028 Benzene
  Oil and gas drilling, production, servicing exempt
1910.1029 Formaldehyde

## Slide 14: Berbeda dg Pengukuran Udara Ambien
Waktu pengukuran nya 24 jam
Kmd hasil pengukurannya dikonversikan dalam indeks

## Slide 15
Indeks Kualitas Udara
Good
Moderate
Unhealthy (for sensitive groups)
Unhealthy
Very Unhealthy
Hazardous
0 51 101 151 201 > 301
BAIK SEDANG TIDAK SEHAT SANGAT BERBAHAYA
TIDAK SEHAT
5 4 3 2 1 0

## Slide 16
Indeks | Tingkatan | Keterangan / Akibat
0 – 50 | Baik | Tidak ada
51 – 100 | Sedang | Kurangi berada di luar rumah
101 – 150 | Tidak SehatKel. Sensitif | Peka untuk orang sakit pernapasan (asma, dll.)
151 – 200 | Tidak Sehat | Peka untuk anak-anak dan orang sakit pernapasan
201 – 300 | Sangat tidak sehat | Sangat peka untuk anak-anak dan orang sakit pernapasan
> 300 | Berbahaya | Jangan ke luar rumah
KUALITAS UDARA

## Slide 17
Tabel Indeks Kualitas Udara
Indeks | PM10 (24 jam) | SO2 (24 jam) | CO (8 jam) | O3 (1 jam) | NO2 (1 jam)
50 | 50 | 80 | 5 | 120 | 
100 | 150 | 365 | 10 | 235 | 
200 | 350 | 800 | 17 | 400 | 1130
300 | 420 | 1600 | 34 | 800 | 2260
400 | 500 | 2100 | 46 | 1000 | 3000
500 | 600 | 2620 | 57,5 | 1200 | 3750

## Slide 19: Alat Pengukur Partikel Materi

## Slide 20: P.M. Sampling
BGI Sampler Collocation
BGI, Andersen and R&P Collocation/Comparison
R&P Single Channel Sampler
Andersen Single Channel Sampler