## Slide 1: Faktor physik

## Slide 2: Heat stress
Iklim kerja : kombinasi dari suhu kering, suhu basah dan suhu radiasi
Beban tambahan yang ditanggung pekerja saat bekerja

## Slide 3: HOMEOTHERMIS
M + Kond + Konv + R – E= 0
M= metabolism
Kond = konduksi
Konv = konveksi
R = radiasi
E = evaporasi

## Slide 4: HEAT (PANAS)
FACTOR YANG BERPERAN :
SUHU KERING
SUHU BASAH
SUHU RADIASI
PARAMETER : INDEX SUHU BASAH BOLA (ISBB)- WET BULB GLOBE TEMPERATUR (WBGT)
DALAM RUANG : ISBB = 0.7 SB + 0.3 SK
DI LUAR : ISBB = 0.7 SB +0.1 SK +0.2 SR

## Slide 5: DAMPAK PANAS
KERINGAT
DEHIDRASI
MILIARIA
HEAT STROKE
HEAT CRAMPS
MALAISE

## Slide 6: PREVENTION
AKLIMATISASI
REKAYASA TEHNIK (PANAS  DINGIN)
VENTILASI (PENGATURAN ALIRAN UDARA)
AIR MINUM MINERAL

## Slide 7: COLD (DINGIN)
DAMPAK:
HYPOTHERMI
FROSTBITE
GANGRENE

## Slide 8: PREVENTION
AKLIMATISASI
REKAYASA TEHNIK
ALAT PELINDUNG DIRI
ADMINISTRASI (JAM KERJA – SHIFT KERJA)

## Slide 9: Vibration (getaran)
Vibration merupakan osilasi mekanik dari titik tertentu organ tubuh. Getaran bisa merusak kesehatan pada frekuensi 2 – 1000 Hertz pada jangka waktu lama.
Getaran frekuensi rendah (2-100 Hz) pada seluruh tubuh (whole body vibration) seperti di kendaraan transportasi.
Pada gergaji mesin, mesin pemukul (pneumatic tool) bisa bergetar pada 20 – 1000 Hz.

## Slide 10: Whole body vibration
Biasanya low frequency vibration (2 -100 Hz)
Perubahan pada struktur tulang, gangguan pencernaan, kecepatan konduksi syaraf.
Dalam kendaraan menimbulkan motion sickness

## Slide 11: Segmental vibration
Pada frekuensi rendah (2 -40 Hz)
Pada pneumatic drill
Terjadi degenari sendi khususnya siku dan bahu
Pada frekuensi 40 -300 Hz seperti penggunaan gergaji mesin, bisa menimbulkan Raynaud’s phenomenon

## Slide 12: Rekomendasi
Jangan menggunakan vibratory hand tool
Redesign tool dengan mengurangi hand arm vibration
Perawatan ekstra pada alat vibratory hand tool.
Medical examination bila ada keluhan rasa tebal, kedap, merah, nyeri
Upayakan tangan tetap hangat dalam glove.
Hilangkan getaran bila mungkin.

## Slide 13: Radiation
Ionizing radiation ( x ray, Gama)
Non ionizing radiation (ultraviolet, visible light, infra red, microwave/radiofrequency, laser radiation)

## Slide 14: Ionizing radiation
Electro magnetic : X-ray, Gamma ray
Particulate : electron, proton, neutron, alpha particle
Ionizing radiation muncul pada saat energy yang keluar pada atom mengalami disintegrasi dari element yang tidak stabil secara alamiah seperti uranium, thorium, radium

## Slide 15: Asal ionizing radiation
Sinar cosmic ; dari luar angkasa
Terrestrial radiation ; dari uranium,radium
Internal radiation; dari Carbon -14, Potassium-40

## Slide 16: Radiation injury
Stochastic effect; efek yang bervariasi dlm frekuensi, tapi tidak parah/tinggi dalam dosis. Contoh: efek mutagenic, carcinogenik, teratogenic
Non stochastic; bervariasi dalam dose dan keparahan. Contoh: kulit erythema, cataract, infertility, haemopoesis depresi.
Non Stochastic ada threshold karena memerlukan dosis tinggi untuk membunuh sel.
Kedua efek menimbulkan perubahan pada tingkat sel (chromosome,)

## Slide 17: Non ionizing radiation
Electromagnetic spectrum yang menghasilkan photon
Tidak bisa mengionisasi atom.
Contoh; microwave, televisi, radio, sinar yang terlihat, infra red, ultraviolet, LASER.